Lebensschiff
Leben im Schiff

---
Landschaft - Luftansicht
        Industrie
Solarzellen
Getreide
Menschen
Schiff

---
Raumschiff Querschnitt
Information
Wohnraum
Gemüse
Maschinen
Wasser-
Tank
Gewächshäuser
Gewächshäuser
* Raumschiff *
Atemluft

---
Reichweite Richtfunk (Information)
3400 000^2 + s^2 = 3400 050^2 drarrow s = 18500 m
Maximale Reichweite: 2s = 36 km
3400 050 m
s
3400 000 m

---
Siedlungsbau
Information
(Funk)
Wohnraum
Gemüse
Maschinen
Wasser-
Tank
Solarzellen
Wohnraum
Wohnraum
Werkstatt
Pflanzen
Gemüse
Pflanzen
Acker

---
Landschaft und Städtebau
- Die Menschen brauchen Essen und Sauerstoff
- Der Sauerstoff sollte nahe an den Menschen produziert werden.
- Vorschlag unterirdischer Gewächshäuser
O2
CO2

---
Sauerstoff, Brot und Energie
- Es braucht ca. 100 m²/Mensch Getreide,
  um genug Sauerstoff zu erzeugen.
- Es braucht ca. 400 m²/Mensch Getreide,
  um genug Brot herzustellen.
- Also 100m² unter der Wohnung,
  und 300 m² Gewächshäuser weiter draußen.
- Zusätzlich brauchen wir insgesamt 200 m² Solarzellen
  für das unterirdische Gewächshaus.
Solarzellen
Wohnung
Gewächshaus
300 m²
Gewächshaus
100 m²
Solarzellen
100 m²
Insgesamt 500 m²/Mensch

---
Hitze in Städten
- In Städten wird es durch Menschen und Stromverbrauch sehr heiß.
- Effektive Kühlung nötig:
  - Wärmeabstrahlung: 333 – 500 W/m^2 (bei 0 - 30°C)
  - Konvektion nur in Gebäuden (Wärme fließt mit ausgeatmetem CO2 nach unten)
  - Wärmeleitung in den Boden

---
Hitze in Städten - Quantifizierung
- Siedlungsdichte in Wien: 5000 Menschen/km^2
- Pro Mensch sind das 200 m^2
- Mensch heizt 100 W
- Getreide braucht 3 kW Licht für 100 W Korn
- Das macht 3 kW / 200 m^2 = 15 W/m^2

---
Siedlungsbau
Wohnraum
Wohnraum
Solarzellen
Wohnraum
Wohnraum
Wohnraum
Acker
Gemüse
Gemüse
Gemüse
Acker
Berg-bau
Solarzellen
Solarzellen
Acker
Gemüse
Acker
Acker
Algen
Acker
Algen
Algen